KASUTUSJUHEND  TIHVTIPÜSTOLILE

Omer PR.

Vältimaks tööõnnetusi ja tagamaks tööriista nõuetekohase kasutamise tutvuge enne naelutaja kasutamist põhjalikult käesoleva juhendiga.

Hoidke juhend seadme lähedal, et vajadusel oleks see kergesti kättesaadav.

Sisukord

- Ohutusjuhised

- Üldine informatsioon ja tehnilised andmed

- Õhuga varustamine ja ühendamine

- Kasutusõpetus

- Hooldamine

- Hoidmine

- Veaotsing/remont

1. OHUTUSJUHISED

Vältimaks  tõsiseid kehalisi vigastusi või naelutaja purunemist lugege ja tehke selgeks enne tööriista kasutamist alljärgnevad ohutusnõuded. Nõuete mitte täitmine võib kaasa tuua tõsiseid vigastusi või isegi surma.

Ettevaatusabinõud naelutaja kasutamisel

  - Kandke kaitseprille

Nii tööandja kui ka kasutaja peavad tagama korraliku silmade kaitse tööriista kasutamisel. Silmade kaitsevahendid peavad vastama Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja peavad tagama kaitse nii eest kui ka küljelt.

  - Kandke kõrvaklappe

Töökäigus tekkiv müra võib põhjustada kuulmiskahjustusi. Kandke kuulmiskaitseid!

  - Ärge kasutage muid energiaallikaid kui õhukompressor

Naelutaja on ettenähtud töötama suruõhuga. Ärge kasutage teisi kõrgsurve ega kergsüttivaid gaase (hapnik, atsetüleen jne), plahvatusoht.

  - Töötage ettenähtud rõhuga

Naelutaja on ettenähtud töötama rõhul vahemikus 4-7 bar`i.

Reguleerige rõhku sõltuvalt töödeldavast pinnast. Naelutajat ei tohi kunagi kasutada kui rõhk ületab 8 bar`i.

  - Ärge kasutage naelutajat tuleohtlike ainete lähedal

Ärge töötage naelutajaga tuleohtlike ainete läheduses (lahustid, bensiin jne). Lenduvad gaasig võivad sattuda kompressorisse ja põhjustada plahvatust.

  - Ärge kasutage valesid ühendusosi

Naelutaja ühendusliitmik ei tohi jääda survestatuks kui õhuallikas on eemaldatud. Kui kasutatakse vale liitmiku võib naelutaja jääda laetuks ka peale õhuallika eemaldamist, see võib kaasa tuua tahtmatu naelutamise ja seega põhjustada vigastusi.

  - Kui naelutajat ei kasutata, ühendage lahti õhuallikas ja tühjendage magasin.

Alati kui naelutajat ei kasutata, töö on peatatud, naelutaja jääb valveta, ühest kohast teise liikumiseks, reguleerimiseks, lahtimonteerimiseks, remondiks, puhastamiseks või ummistuste likvideerimiseks, ühendage lahti õhuallikas ja tühjendage magasin

  - Kontrollige, et kõik kruvid oleks korralikult kinni

Lahtised või ebakorrektselt kinnitatud kruvid/poldid põhjustavad töötamisel õnnetusi ja naelutaja purunemist. Kontrollige kruvid ja poldid enne tööle asumist.

  - Ärge vajutage päästikut kui eesmärgiks pole naelutamine

Kui õhuallikas on naelutajaga ühendatud, ärge vajutage päästikut kui eesmärgiks pole naelutamine.

  - Ärge suunake püstolit iseenda ega kellegi teise suunas

Naelutaja suunamine inimeste suunas võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

  - Kasutage spetsiaalseid kinnitsuvahendeid

Kasutage ainult spetsiaalseid kinnitusvahendeid. Valede kinnitusvahendite kasutamine põhjustab naelutaja talitushäireid.

  - Asetage naelutaja väljalaskeava korrektselt töödeldavale pinnale

Mittekorrektne nina asetamine tööpinnale võib põhjustada kinnitusvahendi põrkumise eemale ja see on äärmiselt ohtlik.

  - Hoidke käed ja muud kehaosad naelutaja väljalaskeavast eemal

Naelutaja laadimisel või kasutamisel ärge pange kunagi kätte ega muud kehaosa väljalaskeava lähedusse, oht vigastusele.

  - Ärge naelutage tööpinna servale või nurgale liiga lähedal.

Töödeldav toode puruneb tõenäoliselt ja kinnitusvahend võib kedagi tabada.

  - Ärge tulistage naelu teiste naelte peale

Naela tulistamine teise naela peale võib põhjustada kõrvalekaldeid mis omakorda võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

  - Tühjendage magasin peale töö lõppu.

Kui peale töö lõppu jäetakse naelad magasini, siis töö uuesti alustamisel on oht saada tõsiseid vigastusi.Tühjendage alati magasin peale töö lõpetamist.

  - Kontrollige sagedasti kontaktvabasti töökorda

Ärge kasutage naelutajat kui vabasti ei tööta korralikult.

  - Naelutaja kasutamine õues või kõrgemates kohtade

Katustel või sarnastel kaldpindadel naelutamist alustage altpoolt. Ülevalt alla naelutamine on ohtlik kuna te võite kaotada jalgealuse.

Kinnitage voolik naelutuspiirkonna lähedale. Tahtmatu vooliku tõmbamine või sassiläinud voolik võivad põhjustada õnnetusjuhtumeid.

  - Ärge kunagi kasutage naelutajat mis on defektne või töötab tõrgetega.

  - Ärge kunagi tulistage õhku

  - Veenduge alati, et naelutajas oleks naelu

  - Ärge kunagi laadige kinnitusvahendeid kui mõni juhtseade (päästik, kontaktõlg jne) on aktiveeritud

- Ärge kasutage naelutajat haamrina

- Kandke naelutajat alati käepidemest, mitte kunagi ei tohi seadet kanda juhetpidi

- Kasutage naelutajat ainult ettenähtud eesmärgil

- Hoidke naelutajat kuivas ja lastele kättesaamatus kohas

- Ärge modifitseerige naelutajat ilma OMER`i nõusolekuta.

- ÜHENDAMINE KOMPRESSORIGA

Ärge kasutage teisi toiteallikaid kui õhukompressor.

Tööriist on ettenähtud suruõhuga töötamiseks. Ärge kasutage kõrgsurve gaase ega muid põletusgaase,see on plahvatusohtlik. Mitte mingil juhul ärge kasutage tööriistaga töötamiseks midagi peale suruõhu.

Töötage ettenähtud töörõhkul

Seade on loodud töötamaks rõhul 4,5-6 bar`i. Reguleerige rõhku vastavalt töö iseloomust. Ärge kunagi ületage rõhku 8 bar`i.

Ärge kasutage tööriista tuleohtlike ainete läheduses

Ärge kunagikasutage tööriista tuleohtlike ainete (lahusti,bensiin jne) läheduse. Nimetatud ainete lendlevad aurud võivad sattuda kompressorisse ja segunedes suruõhuga põhjustada plahvatuse.

Ärge kasutage valesid seadmeid

Tööriista ühenduslüli ei tohi jääda survestatud kui õhuga varustatus on katkestatud. Vale liitmiku kasutamine võib jätta tööriista laetuks, isegi pärast õhuvarustuse katkestamist ning põhjustada vigastusi.

Kui tööriista ei kasutata, eemaldage see õhuallikast ja tühjendage magasin

Ühendage alati tööriist kompressori küljest lahti ja tühjendage magasin kui töö on lõpetatud või katkestatud, kui tööriist jääb valveta, kui liigute ühest kohast teise, tööriista reguleerimiseks, lahtivõtmiseks või parandamiseks, ummistunud kinnitusvahendi eemaldamiseks.

Kiirühendused: Naelutaja külge kinnitage isane kiirnippel, mis vabastab naelutaja survest kui õhuallikas eemaldatakse.

Voolikud: Vooliku sisemine läbimõõt ei tohi olla väiksem kui 6 mm ja maksimaalne pikkus ei tohi ületada 5 m. Voolik peab olema varustatud emase kiirühendusega.

Õhuallikas: Kasutage ainult puhast reguleeritud suruõhku.

Õhuhooldus: õhufilter, regulaator, õlitaja.

Märkus: Filter aitab saavutada maksimaalset tootlikkust ja vältida mustuse ja vee sattumist suruõhu hulka.

Sage, kuid mitte üleliigne, õlitamine tagab maksimaalse tootlikkuse. Õli lisamine suruõhule õlitab naelutaja sisemisi osi.

- Kasutusjuhised

  - Enne kasutamist

- Asetage pähe kaitseprillid

- Ärge ühendage õhuallikat

- Kontrollige kinnitused üle

- Kontrollige kas kontaktõlg ja päästik liiguvad sujuvalt

- Ühendage õhuallikas

- Kontrollige õhulekkeid (tööriistal ei tohi olla õhulekkeid)

- Hoidke sõrm päästikul, seejärel vajutage nina vastu tööpinda (tööriist ei tohi tulistada)

- Hoidke naelutaja nina tööpinnast eemal ja vajutage päästikud (tööriist ei tohi tulistada)

- Eemaldage õhuallikas

- HOOLDAMINE

- Ärge tulistage kui naelutaja on tühi

- Kasutage kolmeosalist õhuhooldussüsteemi

Vastsel korral võib sattuda kompressoris olev niiskus ja mustus naelutajasse, mis põhjustab naeluaja tööjõu vähenemise.

- Kasutage soovitatud õli: ISO VG32

- Kontrollige igapäevaselt või enne kasutamist

Enne naelutaja kontrollimist või hooldamist ühendage lahti õhuallikas ja tühjendage magasin.

- Tühjendage õhupaak ja kompressor

- Hoidke õlitaja täis

- Puhastage filterelement

- Pingutage üle kruvid/poldid

- Jälgige, et kontaktõlg liiguks sujuvalt

- HOIDMINE

- Kui naelutajat ei kasutata pikemat aega, määrige metallosadele määrdeõli, et vältida roostetamist

- Ärge hoidke naelutajat jahedates tingimustes.

- Naelutajat tuleb hoida kuivas ja soojas ümbruses, lastele kättesaamatus kohas

- Kõik seadmed kuluvad ja vajavad lõpuks remonti ja osade vahetamist.

- VEAOTSING/REMONT

Veaotsing ja remont tuleb teostada OMER`i volitatud esindaja juures või spetsialisti poolt.

Ottensten Eesti OÜ

Aadress: Riia 130,

51014 Tartu

Telefon: 7 300 950

e-mail: info@ottensten.ee