# OHUTUSJUHISED

Ärge kunagi katsuge püstoli otsikut või sulanud liimi palja käega, kuna need on kuumad – TEC 800 töötemperatuur on umbes 200ºC. Alati tuleks kasutada töökindaid. Hooletu kasutamine võib tekitada nahapõletusi.

Sulanud liimiga kokkupuutunud kohta nahal, tuleks koheselt loputada rohke külma veega. Vajadusel pöörduge arsti poole. Lisaks siintoodud ohutusnõuetele tuleb täita kõiki üldisi kehtivaid töö- ja tuleohutusnõudeid.

- Ärge kunagi kasutage defektset seadet!

- Ärge kunagi kasutage seadet joobeseisundis!

- Ärge kasutage seadet niisketes ruumides, õues vihma ajal ega kusagil, kus on suur niiskusetase!

- Ärge kasutage seadet kuumatundlike või tuleohtlike materjalide, vedelike või gaaside läheduses!

- Kasutage ainult tehnilistele näitajatele vastavat pikendusjuhet!

- Lapsed tohivad seadet kasutada vaid täiskasvanu juuresolekul.

# TEC800 seeria liimipüstolite kasutamine

Enne esmast kasutamist:

- Pöörake tähelepanu seadme välistele kahjustustele. Ärge kunagi kasutage seadet, millel on nähtavaid kahjustusi – tagastage seade kohe hankijale.

- Kinnitage püstolile metallist külgjalg/riputusklamber: suruge klambri otsad aukudesse püstoli korpuse külgedel. Õigesti kinnitatud klamber liigub vabalt üles-alla.

- Kinnitage plastikust jalg püstoli käepideme külge. Jala võib kinnitada kruvidega ka töölauale ning seejärel kinnitada püstol jalale.

- Sisestage TEC-BOND 12mm liimipulk püstoli tagumises osas olevasse avasse.

- Asetage tööriist kindlale alusele püsti või pikali (ainult juhul, kui on küljes külgjalg/riputusklamber) või riputage seade kasutades riputusklambrit.

- Lülitage seade vooluvõrku. Punane tuluke korpuse peal süttib.

- Oodake 4-5 minutit, kuni seade saavutab normaalse töötemperatuuri.

- Vajutades päästikut liigub liimipulk sulatuskambrisse ja sulanud liim väljub otsikust.

- Liimivoolu katkestamiseks vabastage päästik.

Kui liim enam otsikust ei välju, on aeg sisestada uus liimipulk. Kui liimimine on lõpetatud asetage püstol püstisesse asendisse lauale. Jälgige, et kuum otsik ei saaks kahjustada ümbritsevat. Lülitage seade vooluvõrgust välja ning laske sel jahtuda enne ärapanekut või sissepakkimist.

Kasutamata liimipulk võib jääda püstoli sisse. See on täiesti kasutatav ka järgmisel korral.

# Ennetav hooldus

- Ärge pange kasutuses olevat (kuuma) püstolit külili, kui sellel pole küljes külgjalg/riputusklambrit.

- Ärge suruge päästikut liigse jõuga. Veenduge, et püstol on enne kasutamist piisavalt kuumenenud.

- Hoidke otsik puhtana, et vältida liimi kuhjumist otsikule. Seda on lihtne teha pühkides sooja otsikut puhtast paberist või riidest lapiga.

- Kui liim hakkab “tagasi voolama” (sulanud liim väljub kohast, kus liimipulk siseneb sulatuskambrisse), lülitage püstol kohe vooluvõrgust välja ning laske liimil jahtuda. Eemaldage ettevaatlikult liigne liim, lülitage püstol uuesti vooluvõrku ja laske soojeneda. Seejärel vajutage päästikut 2-3 korda järjest, et liimipulk liiguks sulatuskambrisse ja kasutage püstolit nagu tavaliselt.

# Näpunäited

Nagu kõigi liimidega, sõltub ühenduse kvaliteet kasutustingimustest.

- Liimitavad pinnad peavad olema kuivad, vabad tolmust, õlist ja lahtistest osadest.

- Pane liimi ainult ühele liimitavale poolele ning vajuta/sobita pooled kohe kokku. Hoia ühendust 20-30 sek (sõltuvalt liimist) surve all.

- Kui liimite erinevaid materjale, pange liim vähem soojust juhtivale poolele.

- Materjalid, mis on katsudes külmad, liimuvad paremini, kui neid eelnevalt soojendada.

- Liigse liimi saab eemaldada peale jahtumist kuumliimi eemaldajaga. Kui liimi tilgub pehmele või poleeritud pinnale, laske sel enne eemaldamist täielikult jahtuda.

- Suurtele või eriti pikkadele liimitavatele pindadele on soovitatav liimi panna laiguti või täpiti.

- Liimides tekstiili või sellesarnaseid materjale, on soovitatav liimi panna laineliste joontena.

- Vahtmaterjalid, nt polüstüreen, on lihtsalt liimitavad muudele materjalidele, kuid liimi peab panema kindlasti teisele, mitte vahtmaterjalile.

- Kasutage ainult TEC-BOND liimipulki, et tagada kindel ühendus. TEC-BOND liimid ei ole toksilised ega tuleohtlikud.

# OTSIKU ASENDAMINE

Vahetage otsikut siis, kui püstol on veel soe. Enne vahetust lülitage seade vooluvõrgust välja. Kasutage kindlasti kaitsekindaid.

Eemaldage otsikult kummist kaitse. Keerake otsik ära 13mm võtmega või plastikust jalal oleva “võtmega”. Kruvige otsa uus otsik, kinnitage see kindlalt ja asetage tagasi kummist kaitse.

# REMONT

Hooldus- ja parandustöid peab läbi viima tootja ametlik esindaja või mõni teine kvalifitseeritud isik. Enne igasugust hooldust või remonti peab püstoli vooluvõrgust lahti ühendama.

# GARANTII

Seadmele kehtib garantiiaeg 12 kuud alates ostukuupäevast. Garantiiajal hüvitatakse seadme nende osade remont või vahetus, mille varjatud vead tulid esile seadme nõuetekohasel kasutamisel, toote valmistaja või kasutatud vigade tõttu.

Garantiiga ei hüvitata võimalikke muid kulusid, mis ei kaasne konkreetselt seadme remondiga. Garantii ei kehti, kui seade on kasutaja poolt lahti võetud või ümber ehitatud ning kui on kasutatud püstolisse sobimatut liimi. Garantii ei hüvita vigu, mille põhjuseks on loomulik kulumine nõuetekohasel kasutamisel, mehaanilised vigastused või purustused, kasutaja kogenematus.

TEHNILISED ANDMED

Mõõdud (pikkus x kõrgus x laius)	u. 260 x 230 x 85 mm

Kaal	u. 500 g

Juhtme pikkus	vastavalt 2 või 3m

Tööpinge	220-240 V

Võimsus	250W

Kuumenemise aeg	4-5 min

Töötemperatuur	u. 200ºC

Liimi sisestusava läbimõõt	11-12 mm

(kasutage TEC-BOND liimipulki)

Pikendusjuhe	max 20 m

Juhtme läbilõige	min 1,5 mm2

# Konformsusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerime ainuvastutavana, et TEC 800  on on kooskõlas järgmiste standarditega:

EN 55014-1: 1997; EN 61000-3-2: 1995; EN 61000-3-3: 1995; EN 55014-2: 1997;

EN 60335-2-45: 1990

Vastavalt direktiivsetele määrustele 73/23/EEC, 89/336/EEC

TEC 800 seeria

## KUUMLIIMIPÜSTOL

### Kasutamis- ja ohutusjuhised

- Kinnitage tööriist alusele.

- Sisestage liimipulk püstoli tagumisest osast.

- Vajutage päästikule kuni on tunda takistust.

- Ühendage seade vooluvõrku ja lülitage seade sisse.

- Oodake 4-5minutit, kuni seade on üles soojenenud.

- Vajutage päästikule, et suruda liimipulk sulatuskambrisse, kuni terve liimipulk on masinas.

- Sisestage masinasse uus liimipulk.

- Masina välja lülitamiseks lülitage seade lülitist välja ja eemaldage seade vooluvõrgust.